Załącznik nr 11 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH Z BLACH DACHÓWKOWYCH, OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

Kod  CPV   45260000 - 7

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych blachą dachówkową wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi na budynku Urzędu Miejskiego w Rypinie.

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) jest częścią dokumentów  przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi,     rynnami i rurami spustowymi.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z ustawa Prawo Budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodną ze sztuką budowlaną, instrukcjami montażu wydanymi przez producentów materiałów  oraz za zgodność z ST i poleceniami Inspektora nadzoru . Wymagania ogólne  dotyczące robót podano w ST pkt.1.5 „Ogólne wymagania dotyczące robót”.

2.	MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt. 2 „Materiały”

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

2.2.	Rodzaje materiałów

2.2.1.Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Rynny i rury spustowe –  prefabrykowane , wykonane z blach ocynkowanych gr. min 0,55 mm, powlekanych obustronnie  plastizolem, rynny o średnicy 150 mm, rury spustowe 100÷110 mm. Rozwiązania systemowe powinny zawierać wszystkie niezbędne elementy służące prawidłowemu montażowi, jak narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, złączki, kolanka, haki rynnowe (metalowe) i uchwyty do rynien (metalowe), wpusty rynnowe, zaślepki i obejmy.

2.2.3 Obróbki blacharskie  - blacha płaska stalowa ocynkowana powlekana powłokami poliestrowymi , grubość blachy 0,5  mm do 0,55 mm, w kolorze  pokrycia.

2.2.4. Blachy dachówkowe - blachy dachówkowe, grubości min. 0,55 mm, obustronnie cynkowane metodą ogniową, pokryte powłokami poliestrowymi,  kolor grafitowy , matowe. Rozwiązanie systemowe powinno zawierać elementy wykończeniowe – gąsiory kalenicowe, obróbki koszowe, wkręty mocujące w kolorze pokrycia, uszczelki kalenicowe. Gwarancja producenta blach na min. 15 lat.

2.2.5. Membrana dachowa – membrana dachowa wstępnego krycia o minimalnych parametrach użytkowych :

-  wodoszczelność min. 2000 mm H2O

-  paroprzepuszczalność min. 1500 g/m2/24 h

-  wytrzymałość na rozerwanie wzdłużne min. 160 N/5 cm

-  wytrzymałość na rozerwanie poprzeczne  min 120 N/5 cm

-  wytrzymałość na rozerwanie gwoździem min. 60 N

- odporność na promienie UV min. 2 m-ce

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3.	SPRZĘT

- Wymagania ogólne

Wymagania ogólne  dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 3.

- Sprzęt do wykonywania robót

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przewiduje się używanie wiertarek elektrycznych o ciągłej regulacji prędkości, wkrętarek elektrycznych oraz nożyc ręcznych i elektrycznych, Zabrania się używania do cięcia blach narzędzi szlifierskich powodujących powstawania wysokiej temperatury i opiłków uszkadzających powłokę ochronną blachy

4.	TRANSPORT

4.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne  dotyczące transportu podano w ST pkt.4.

4.2.	Transport materiałów:

4.2.1.	Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,

- ciągnik kołowy z przyczepą.

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w pozycji poziomej w sposób zgodny z zaleceniami producenta .

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie                i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.

Przy  za-  i  wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

- Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1..	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dla wykonywania robót podano w ST pkt.5

5.2. Membrany dachowe

Niniejsza specyfikacja podaje ogólne zasady ułożenia membrany dachowej, które należy dostosować do zaleceń producenta.

- montaż rozpoczyna się zawsze od okapu, membranę rozwijamy równolegle do okapu układając wierzchnią strona zgodnie z oznaczeniem producenta, rozwinięty pas mocuje się do krokwi przybijając go gwoździami lub zszywkami ocynkowanymi

- miejsca przybić do krokwi uszczelnia się dodatkowo za pomocą taśm uszczelniających, pas uszczelniający przykleja się do kontrłaty od strony która będzie przylegać do membrany

- kontrłaty o wym. min 25X40 mm i łaty o wym. 45x60 mm przybija się do krokwi za pomocą  ocynkowanych gwoździ ryflowanych (łaty 2 gwoździe, kontrłaty 1 gwóźdź) , łaty w rozstawie przewidywanym przez producenta blach

- kolejny pas membrany układa się z zakładem przewidzianym przez producenta jednak nie mniejszym niż 15 cm., w celu zapewnienia szczelności pokrycia do sklejania zakładów należy używać taśm jednostronnych lub dwustronnych.

- elementy wychodzące ponad połać dachu należy obrobić poprzez wywinięcie membrany         i umocowanie jej do elementu za pomocą odpowiednich taśm klejących.

- ze względu na duża paroprzepuszczalność membrany przewidywanej do montażu                   i konstrukcje dachu nie należy wykonywać szczeliny wentylacyjnej w kalenicy.

- łaty i kontrłaty drewniane powinny być zabezpieczone przeciwogniowo i biologicznie

5.3. Pokrycie z blachy

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.

5.3.1.Obróbki z blach płaskich powlekanych

Obróbki dachowe z blachy stalowej z wielowarstwową układane powinny być układane na ciągłym podłożu i łączone na rąbek stojący lub leżący. Mocowanie obróbek do elementów drewnianych za pomocą wkrętów 4,8 x 35 mm z uszczelką z gumy EPDM, do elementów betonowych za pomocą kołków rozporowych Ø 6 – 8 mm z uszczelką z gumy EPDM lub uszczelnianych silikonem. Pomiędzy obróbką a podlewką cementową należy zastosować przekładkę z papy podkładowej bądź membrany dachowej.

5.3.2. Montaż blach dachówkowych .

W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad:

- blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą piły  lub  nożyc do  blach.   Nie wolno do  cięcia używać szlifierek kątowych lub innych  narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę - ze względu na korozję miejsc ciętych,

- po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie powierzchni blach,

- blachodachówki należy układać i mocować je za  pomocą wkrętów samonawiercających  do łat drewnianych lub  metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi,

- przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i następnie przystąpić do układania blach zgodnie z zaleceniami producenta .

- pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy,

- niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci dachowej powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal, wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu  należy zamalować farbą zaprawową.'

5.4.	Urządzenia do odprowadzania wód opadowych

W dachach  z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym,  w rozstawie przewidzianym przez producenta rynien lecz nie większym niż 50 cm. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Elementy rynien powinny być łączone ze sobą za pomocą elementów i w sposób przewidziany przez producenta.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny być:

- wykonane z pojedynczych członów o dł. Wyznaczonej przez producenta i składane w elementy wieloczłonowe,

- łączone w złączach poziomych zgodnie z zaleceniami i sposobem montażu przewidzianym przez producenta

- mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach podanych przez producenta nie większych niż 3 m w sposób trwały przez zamocowanie do  muru za pomocą kołka rozporowego

- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji deszczowej powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p, 4,3.2.

  - Kontrola wykonania pokryć

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po   zakończeniu prac pokrywczych.

Kontrolą międzyoperacyjną i  końcową dotycząca  pokryć z blachy przeprowadza się
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PNl-EN
501-1999  PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002', PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych i zaleceń producentów wyrobów.

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1.	Jednostką obmiarową robót jest:

- dla robót - Krycie dachu blachą i obróbki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

- dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2.	Ilość robót określa się na podstawie obmiaru robót załączonego do SIWZ sprawdzonego w naturze

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z niniejszą specyfikacją i zatwierdzonymi zmianami podanymi dzienniku budowy

8.2.	Odbiór podkładu

Badania podkładu (membrany dachowej)należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.

8.3.	Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

- podkładu,

- jakości zastosowanych materiałów,

- dokładności wykonania pokrycia,

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

- niniejsza specyfikacja

- dziennik budowy z zapisami stwierdzającym odbiory częściowe poszczególnych elementów robót,

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

d)	  protokoły odbioru materiałów i wyrobów  inwestorowi.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

Odbiór pokrycia z blachodachówki powinien obejmować :

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, złącza są prostopadłe do okapu itp,).

- sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.

- sprawdzenie wykonania uszczelnień przy pasach nadrynnowych , kalenicy i grzbietów

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

W przypadku stwierdzenia występowania usterek bądź niezgodności z zamówieniem , należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia,

- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie i wykonać ponownie

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z pkt. 8 ST.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.      Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.

PN-61/B-1G245      Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.

PN- EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów    samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999   Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

PN~B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.